## Slide 1
嵌入式视频信息传输系统处理端设计
学生：党家翮 | 导师：陈瑞

## Slide 2
01
系统概述
02
研究内容
03
研究方法
04
成果演示
目录
contents

## Slide 3
系统概述
System summary
01

## Slide 4
功能简介
使用网络对视频进行传输
主要功能
采集设备
嵌入式开发板和USB摄像头
连接方式
使用WIFI和有线连接均可
用户终端
电脑或手机登录浏览器即可

## Slide 5
系统组成
嵌入式A9
本次设计所使用的嵌入式开发板是讯为公司的itop-4412开发板，属于ARM的Crotex-A9架构。
USB摄像头
本次使用的USB摄像头支持Linux的UVC免驱。只要插上即可使用。支出输出YUV、MJPEG和h.264的格式数据。
交换网络
交换机网络负责把各个节点连接到同一个网段下。这样各个节点间就可以互相进行通信。
用户终端
用户终端使用浏览器登录地址。即可查看摄像头视频。终端使用电脑和手机均可。手机需要连接至该网段内的WIFI。

## Slide 6
系统特点
多节点
系统可支持多节点视频采集。每个节点拥有一个属于自己的IP。
多用户访问
每个节点都会有一个服务器。可以有很多个用户同时对一个节点进行访问。
无线连接
在交换机网络中架设路由器。手机即可使用无线网观看视频。
无需安装软件
用户端直接使用浏览器登录即可，无需额外安装上位机软件。

## Slide 7
研究内容
Research Contents
02

## Slide 8
需要研究的两大内容
视频采集方面有两个内容。包括摄像头采集驱动的编写和视频帧的处理。
视频
采集
视频传输使用网络进行传输，需要考虑的是使用哪一种网络协议进行传输。
视频
传输

## Slide 9
视频采集——摄像头读取数据
OpenCv
OpenGl
FFMpeg
自建程序
Linux/UVC
V4l2

## Slide 10
视频采集——数据帧格式
YUV是一种颜色的编码。它可以用来显示一帧的图像。但是YUV是一种不压缩的编码方式。数据量较大。
YUV
MJPEG是一种视频的压缩格式。其中的每一帧数据格式为jpeg格式。压缩方式为帧内压缩。
MJPEG
H.264又称MPEG-4的第10部分。是一种视频流的编码格式。H.264使用IBP帧间的压缩方式。具有很高的压缩比。数据量小。
H.264

## Slide 11
视频传输——网络协议
RTSP协议、RTP协议、RTMP协议、HTTP协议
TCP/IP协议
传输层
应用层

## Slide 12
研究方法
Research Method
03

## Slide 13
工作步骤
系统框架设计
01
方案设计选型
02
方案论证
03
联合调试
04

## Slide 14
摄像头采集模式选择
02
01
03
FFMpeg
OpenCv
自行调用V4L2
FFMpeg是一个十分强大的音视频编解码的软件。可以从上层调用V4L2接口来完成图像读取。
OpenCv是一个免费开源的计算机视觉库，可以用来做图像识别。同样从上层调用V4L2接口
自行调用V4L2接口，而不使用其他的开源工具。需要自行对图像相关参数进行配置。

## Slide 15
摄像头采集模式选择
本次的系统设计没有涉及到较为复杂的视频编解码和图像的识别。所以就自行调用V4L2接口来采集摄像头数据。

## Slide 16
视频帧格式的选择
MJPEG
MJPEG是把每一帧的数据压缩为JPEG格式的图片。数据量相对YUV小很多。每一帧可作为图片保存。但相比H.264还差一些。
H.264
H.264压缩比，数据量等各项性能都很好。但是缺点是编码和解码复杂。将会占用大量的CPU时间，且受解码器影响。
YUV
YUV格式是颜色的原始编码数据，数据量很大。一般不会用来作为视频数据的传输。一般会把H.264数据解码成YUV，然后显示在屏幕上。
YUV
H.264
MJPEG
压缩比

## Slide 17
视频帧格式的选择
在选择视频传输格式时，本应选择性能较好的H.264。但是由于在接收端缺少相应的解码器，所以最终还是使用了MJPEG来传输视频。后期可以对此进行改进。

## Slide 18
应用层协议选择
02
PART
RTSP
实时串流协议，一般与RTP结合使用。
03
PART
RTMP
实时消息协议，基于TCP。是一个不开源的协议。
01
PART
HTTP
超文本传输协议，提供网页和资源的请求和提取。

## Slide 19
应用层协议选择

## Slide 20
成果演示
Research Conclusion
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
04

## Slide 22
研究所得数据
40%
60%
80%
添加标题
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
20%
添加标题
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
添加标题
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
添加标题
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
添加标题
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器

## Slide 23
应用前景
添加标题
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
添加标题
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
添加标题
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
添加标题
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
01
02
03
04

## Slide 24
研究总结
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器

## Slide 25
存在的不足与展望
添加标题
KOPPT一个做PPT的神器，KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器，KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器，KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器，KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器，KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器
添加标题
KOPPT一个做PPT的神器，KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器，KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器，KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器，KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器，KOPPT一个做PPT的神器KOPPT一个做PPT的神器

## Slide 26
请各位老师批评指正！
学生：党家翮 | 导师：陈瑞