## Slide 1
嵌入式视频信息传输系统处理端设计
学生：党家翮 | 导师：陈瑞

## Slide 2
01
系统概述
02
研究内容
03
研究方法
04
成果演示
目录
contents

## Slide 3
系统概述
System summary
01

## Slide 4
功能简介
使用网络对视频进行传输
主要功能
采集设备
嵌入式开发板和USB摄像头
连接方式
使用WIFI和有线连接均可
用户终端
电脑或手机登录浏览器即可

## Slide 5
系统组成
嵌入式A9
本次设计所使用的嵌入式开发板是讯为公司的itop-4412开发板，属于ARM的Crotex-A9架构。
USB摄像头
本次使用的USB摄像头支持Linux的UVC免驱。只要插上即可使用。支出输出YUV、MJPEG和h.264的格式数据。
交换网络
交换机网络负责把各个节点连接到同一个网段下。这样各个节点间就可以互相进行通信。
用户终端
用户终端使用浏览器登录地址。即可查看摄像头视频。终端使用电脑和手机均可。手机需要连接至该网段内的WIFI。

## Slide 6
系统特点
多节点
系统可支持多节点视频采集。每个节点拥有一个属于自己的IP。
多用户访问
每个节点都会有一个服务器。可以有很多个用户同时对一个节点进行访问。
无线连接
在交换机网络中架设路由器。手机即可使用无线网观看视频。
无需安装软件
用户端直接使用浏览器登录即可，无需额外安装上位机软件。

## Slide 7
研究内容
Research Contents
02

## Slide 8
需要研究的两个部分
硬件部分包括物理器件的连接以及整个系统的电源设计。
硬件
部分
软件部分包括嵌入式系统的搭建移植。摄像头驱动程序和网络传输的应用程序
软件
部分

## Slide 9
硬件部分——连接接口
USB接口
嵌入式芯片有USB-HOST接口。使用该接口连接USB的摄像头，从而读取数据。
RJ45网络接口
使用网络接口连接嵌入式芯片和交换网络，同时电脑和路由也使用接口连入局域网。
DC2.1电源接口
嵌入式开发板和交换机使用的电源接口为DC2.1接口，使用该接口对系统供电。

## Slide 10
硬件部分——系统供电
5V电压
A9
USB
摄像头
交换机

## Slide 11
软件部分——软件层级
操作系统
操作系统使用裁剪过的Linux系统
摄像头驱动
配置V4L2接口从摄像头读取数据
网络传输层
使用socket进行网络传输
网络应用层
使用应用层协议传输图像帧

## Slide 12
研究方法
Research Method
03

## Slide 13
硬件设计——供电设计
5V电压
3节锂
电池
18605

## Slide 14
硬件设计——供电设计——Buck降压电路

## Slide 15
软件设计——底层系统——内核配置
内核源码
复制厂家Config
Make menuconfig
加入个性需求（UVC）
Make zImage
zImage文件

## Slide 16
软件设计——底层系统——镜像烧写
Bootloader
01
Ramdisk
02
Linux内核/zImage
03
文件系统/
System.img
04

## Slide 17
软件设计——摄像头驱动——数据帧格式
MJPEG
MJPEG是把每一帧的数据压缩为JPEG格式的图片。数据量相对YUV小很多。每一帧可作为图片保存。但相比H.264还差一些。
H.264
H.264压缩比，数据量等各项性能都很好。但是缺点是编码和解码复杂。将会占用大量的CPU时间，且受解码器影响。
YUV
YUV格式是颜色的原始编码数据，数据量很大。一般不会用来作为视频数据的传输。一般会把H.264数据解码成YUV，然后显示在屏幕上。
YUV
H.264
MJPEG
压缩比

## Slide 18
软件设计——网络传输——传输协议
RTSP协议、RTP协议、RTMP协议、HTTP协议
TCP/IP协议
传输层
应用层

## Slide 19
软件设计——网络传输——应用协议
Http服务器
数据队列
摄像头
数据
处理端
用户端

## Slide 20
成果演示
Results Show
04

## Slide 21
登入指南
手机用户：
1、打开WIFI开关，连接WIFI。
SSID：remote-display
密码： 123456789
2、打开浏览器扫描二维码：
电脑用户：
1、确保网线接入交换机。
2、打开浏览器。
输入地址：
222.24.12.178:8080/
点我看演示视频

## Slide 22
存在的不足与展望
可升级
目前系统使用MJPE格式进行压缩，压缩的程度和数据量的大小都还不够好。那么之后可以继续研究H.264在浏览器端的解码方案。如果可以升级为H.264压缩。那么效果会好很多。
展望
目前的系统只是做了一个视频的传输，那么之后可以继续在系统中增加图像识别模块，比如使用OpenCv对图像进行处理、分割。那么整个系统的可实用性将进一步增强。

## Slide 23
请各位老师批评指正！
学生：党家翮 | 导师：陈瑞

## Slide 24
软件设计——摄像头驱动——数据帧格式
YUV是一种颜色的编码。它可以用来显示一帧的图像。但是YUV是一种不压缩的编码方式。数据量较大。
YUV
MJPEG是一种视频的压缩格式。其中的每一帧数据格式为jpeg格式。压缩方式为帧内压缩。
MJPEG
H.264又称MPEG-4的第10部分。是一种视频流的编码格式。H.264使用IBP帧间的压缩方式。具有很高的压缩比。数据量小。
H.264